Heltäckande rostskydd

Rostskydd för rost-känsliga stålytor och detaljer. Skyddshinnan är vattenlöslig och anbringas utan annat lösningsmedel än vanligt vatten.

Tioplex UN bildar en täckande tunn skydds-hinna som kan appliceras snabbt och säkert med sprutpistol, pensel eller genom doppning. De behandlade produkterna förvaras skyddade mot kondens och vattenkontakt inomhus, alternativt kortare tid utomhus under tak.

Egenskaper och fördelar

- En miljöriktig produkt utan lösningsmedel

- Appliceras utan större krav på utsug- och skyddsanordningar

- Borttagning/avtvättning erfordras som regel ej. Restprodukterna vid rengöring ger en högst obetydlig miljöbelastning på avfettningsbad och vid destruktion.

- Kostnaderna i produktion minskar betydligt genom frånvaron av avdunstande lösningsmedel. Utspädningen med vatten och den tunna beläggningen ger produktionsekonomi.

- Efterföljande bearbetning och kontroll kan ske utan föregående avtvättning

- I vissa fall kan övermålning göras direkt på rostskyddsbehandling.

Tekniska data:

Beställningsnr.: 		113-T2

Densitet vid 20 oC		1045 kg/m3

Viskositet vid 40 oC		550 - 850 cSt (centistokes)

pH, 4 % konc		9,0

Refraktometer index		0,9

Rekommenderad koncentration	5 - 50 %  (7 - 10 % är vanligt)

Förpackningsstorlek		200-kg plåtfat, 20 eller 5 kg plastdunkar

MK-Produkter Mekanik & Kemi AB			Tel. 08/514 00 550

Box 8, 183 21 Täby, Sweden				Fax. 08/510 147 18

Org. nr. 556068-3780, VAT nr. SE556068378001

GK/111026

# Text boxes

Z:\Gittel på server\Prospekt\Tioplex UN, eng.doc